## Slide 1
수소저탄소연구소 공모과제 RFP 목록
연번 | 분야 | RFP명 | 담당자
1 | SOEC | 고온수전해 셀/스택 가압 운전 조건 도출 및 검증 | 이태희 (054-222-7065)
2 | SOEC | 고온수전해 분리판 제작단가 저감 위한 설계 기술 개발 | 김상국 (054-222-6859)
3 | SOEC | 수전해 활용 수소 생산 공정 TEA/LCA | 김효원 (054-222-6861)
4 | Ferro-H2 | DRI 활용 수소생산 공정 TEA/LCA | 이가영 (054-222-7085)
5 | SAF | CO2 직접 수소화를 통한 SAF 제조용 Tandem 촉매 개발 | 주상욱 (054-222-6858)
6 | CO2 포집 | 제철 부생가스 대상 재생에너지 2.0 GJ/t-CO2 이하 흡수제 개발 | 최정호 (054-222-6841)
7 | CCU | AI 활용 고압 역수성가스 전환 촉매 개발 | 전남기 (054-222-6849)
8 | CCU | Joule-Heating 방식 전기화 반응기 적용 RWGS 촉매 개발 | 서해원(054-222-6842)
9 | 광물 탄산화 | 슬래그 직접탄산화 효율 및 환경 영향성 개선을 위한 신규 탄산화 용액 개발 | 하현우 (054-222-7080)
10 | 기타 저탄소 | 철강 부생가스의 자원화를 위한 CO 분리 핵심 기술 개발 | 최예지 (054-222-7075)
○ 총 10건
※ 연구시작일은 과제별 상이(’25.9~11월 중 착수예정)

## Slide 2
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제명 | 고온수전해 셀/스택 가압 운전 조건 도출 및 실험 검증 | 
연구기간 | 1년 | 
담당자 | 이태희 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
○ 고온수전해 셀/스택 개발 단계에서 대용량 시스템 설계로 넘어가기 위해서 압력조건에 대한 실질적인 연구가 요구됨 ○ 수kW급부터 MW급까지 고온수전해 시스템이 대용량화가 진행됨에 따라 내부 압력손실 최소화 및 후단 압축공정 연계를 위해 시스템 설계 시 요구되는 압력조건에 대한 다양한 실험적 검증이 필요함 ○ 운전압력에 민감한 스택구성요소별 특성을 이해하고, 가압챔버 설계 및 평가 등 실용성 있는 스택의 가압 운전 조건을 도출할 필요가 있음 |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 고압 수증기 대응가능한 셀/스택 가압 운전 조건 도출 및 평가 검증 ■ 연구 내용 1) 연료극 단독 가압 단전지 실험 * 셀 및 밀봉재 한계 압력 극복안 제안 必 2) 스택용 컴팩트 케이스형 가압 챔버 (혹은 압력용기) 설계 * 단전지 및 스택용 가압 챔버 열유동 전산해석 수행 必 3) 연료극/공기극 동시 가압 단전지 실험 * 동시 가압 시 차압: ≤0.05 barg ■ 정량적 달성 항목 ※ 공기극 개방형 구조, 운전 온도 700°C, 운전 압력 최대 1 barg, 셀 활성면적 100 cm2 , 100 A 정전류 운전 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
본 과제 지원자는 100 cm2 면적의 단전지 100 A 실험 운전이 가능한 환경 보유 필수 (연구비에 퍼니스 및 DCPS 비용 편성 불가) 셀, 밀봉재, 스택 등의 세부 조건은 수행 계획 협의 후 별도 제공 |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치 (%)
챔버 부피 | 스택 대비 가압 챔버의 부피비 | < 1.2 배 | 30
운전 성능 | 가압조건 하 단전지 열화율 0.5%/kh 이하 | > 500시간 | 30
운전 압력 | 가압조건 하 단전지 성능 확보 | ≤ 2.6 barg | 40
1

## Slide 3
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제명 | 고온수전해 분리판 제작단가 저감 위한 설계 기술 개발 | 
연구기간 | 1년 | 
담당자 | 김상국 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
[제안과제 필요성] SOEC 스택에서 분리판은 단전지 셀을 전기적으로 연결하고, 연료와 공기 흐름을 유도함. 현재 분리판은 두꺼운 소재를 식각 가공하나, 선진사 대비 높은 두께, 높은 비용으로 개선이 필요함. 스탬핑 공정은 분리판 두께 저감 및 저비용 양산이 가능함. 그러나 현재 분리판과 동등한 성능을 유지하기 위해선 스탬핑 공정에 적합한 최적 유로를 설계하고 검증할 필요가 있음. 대용량 SOEC 모듈 과제에는 저비용&고용량 스택이 다량으로 필요함. 본 제안과제는 스택 고도화 과정에 필요한 신규 분리판을 설계하기 위한 기초 연구가 될 예정임. |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 - 열응력/유동 해석을 활용한 스탬핑 유로 최적 소재, 형상 및 패턴 도출. ■ 연구 내용 - SOEC용 분리판 소재 선정을 위한 기계적 특성 분석. - 스탬핑 유로 형상/패턴에 따른 분리판 열응력/열유동 해석 및 개선 도출. - 상기 모델링 기반의 분리판 유로 스탬핑 샘플 제작&실성능 검증. ■ 연구 지표 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
설계에 관련된 연구업무는 수행 연구소와 협업이 필요할 수 있음. (AI 활용 권장) 구체적인 조건과 연구 목표에 대한 검토는 수행 연구소와 세부 논의 필요. |  | 
2
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치(%)
소재 검증 | 포스코홀딩스 지정 소재(2~3 ea)로 영률, 항복강도를 포함한 stress-strain을 온도별 (50℃ 단위) 확인 | 소재별 영률/항복강도 도출 두께 < 0.5T (0.3T 권장) 온도 구간 25℃ ~ 800℃ | 30
열 응력 해석 | 고온 가압(~ 800℃, ~20 N/cm2) 환경에서 유로에 발생하는 열응력 해석&mapping. 응력 균일화 및 최소화를 위한 개선안 도출. | (등가)응력max < 50 Mpa (항복강도 50 Mpa 가정시 ) | 30
열 유동 해석 | 최대 12*12 cm2 영역에서 전기화학반응 중 유로 패턴별(직선, S, 돌기 등) 열유동 해석/개선. * ~100A, UH2O 50%, 집전체 ~0.4T 등 가정 * In-out 압력 변화, 온도 분포, 전류 분포, 연료 농도 분포 등 mapping. | ΔP < 15 mbar ΔT < 15 ℃ Δ(전류밀도) < 10 mA/cm2 H2O 잔여min > input * 40% | 30
샘플 검증 | 최적 유로 형상으로 샘플 제작 후, 고온 가압 환경 성능 검증 | 높이 변형률 < 5% 저항 < 0.1 Ω∙cm2 | 10

## Slide 4
공모과제 제안 요청서(RFP)
3
과제명 | 수전해 활용 수소 생산 공정 TEA/LCA | 
연구기간 | 10개월 | 
담당자 | 김효원 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
수소환원제철용 수소 조달에 대한 수전해 기술의 활용성 분석 필요 수전해 기반 수소 생산 공정의 경제성 확보를 위한 최적 시나리오 도출 필요 원전-수전해 연계 생산 수소의 국내외 청정수소 인증을 위한 CO2 배출량 평가 필요 |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 수전해 활용 수소 생산 공정에 대한 시나리오별 최적 공정 도출 및 TEA/LCA ■ 연구 내용 시나리오(Case: 42개)별 원자력 연계 수전해 수소 생산 공정 모사 - 공정모델링 (Aspen Plus or HYSYS) 및 PFD/HMB 도출 - 최적 수소 생산량 (용량 규모) / 생산 효율 / 수소 생산 단가 도출 공정모사 기반 경제성 평가(TEA) 및 전과정 평가(LCA) - TEA/LCA를 통한 수소 생산단가(Levelized Cost of Hydrogen, LCOH) 및 탄소배출량 도출 - 주요 변수 영향에 따른 수소 생산단가 및 탄소배출량 변화 평가 (Sensitivity Analysis) (‘30년 국내 청정수소 인증제 및 국외 RED-II 규정 충족 여부 포함) - 시나리오별 수소생산 공정에 대한 TEA/LCA 통합 툴 개발 ■ 연구 지표 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
공정 구성, kW당 단가 등 주요 변수 변화에 유연하게 대응할 수 있는 통합 툴 구축 필요 심의 과정 중 포스코 수소 조달 계획 변동에 따라 시나리오가 추가될 수 있음 공정설계 및 TEA/LCA 관련 산업체/정부 연구과제 2건 이상 수행 실적 필요 최종결과물 제출 시 공정모사 raw file, 보고서, 기타 자료 등 제출 |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치 (%)
공정모사 | 시나리오별 공정모사 및 최적 공정(PFD/HMB) | 42건 | 30
수소 생산 단가 | 수소 1kg 생산에 필요한 최소 단가 시나리오 도출 | < $3 | 20
TEA/LCA | 시나리오별 수소 생산단가(U$/kg-H2) 및 CO2 배출량(kg-CO2eq/kg-H2) 제시, (WtG (Well-to-Gate) / WtW (Well-to-Wheel) 케이스 포함) | 각 42건 | 40
TEA/LCA 툴 개발 | 시나리오별 수소생산 공정에 대한 TEA/LCA 통합 툴 개발 | 42건 | 10
※ 공정 조건 : HyREX 혹은 제철소 기타 폐열원 등의 통합 연계를 통한 120 oC 열교환 공급, 생산 수소 ISO 인증 불요, 압력탱크 수소 저장, SMR 폐열 연계 시 전력 출력 감소 고려
 | 수전해 방식 및 설치 부지 | 전력원 | PPA 전용 선로 구축 | 연안 바닷물 냉각 활용 | 수소 소요처
CASE 1~24 | 포항소 내 알칼라인/PEM/SOEC | 원전 A/원전 A 부지 내 신규 SMR | O/X | O/X | 포항소
CASE 25~30 |  | 일반 그리드 | X |  | 
CASE 31~42 | 원전 A 내 알칼라인/PEM/SOEC (포항소 공급을 위한 수소배관망 구축 조건) | 원전 A/원전 A 부지 내 신규 SMR | X |  | 

## Slide 5
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제명 | DRI 활용 수소 생산 공정 TEA/LCA | 
연구기간 | 10개월 | 
작성자 | 이가영 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
수소환원제철 위한 경제적·안정적 청정수소 생산 및 공급 관심 고조 직접환원철(DRI, Direct Reduced Iron) 열원/촉매 활용 수소 제조 공정의 경제적 수소생산을 위한 최적 시나리오 도출 필요 청정수소 인증 예측 위한 CO2 배출량 평가 필요 |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 DRI 활용 수소 생산 공정에 대한 시나리오별 최적 공정 도출 및 TEA/LCA ■ 연구 내용 시나리오(Case: 9개)별 DRI 열원/촉매 활용 수소 생산 공정 모사 - 공정모델링 (Aspen Plus or HYSYS) 및 PFD/HMB 도출 - 수소 생산량 및 수소 생산단가 관점에서 최적 공정 도출 ※ 대상 DRI에 따라 반응기 형태 (유동층, 로터리킬른, 등) 변경 가능 공정모사 기반 경제성 평가(TEA) 및 전과정 평가(LCA) - TEA/LCA를 통한 수소 생산단가(Levelized Cost of Hydrogen, LCOH) 및 탄소배출량 도출 - 주요 변수 영향에 따른 수소 생산단가 및 탄소배출량 변화 평가 (Sensitivity Analysis) - 시나리오별 수소생산 공정에 대한 TEA/LCA 통합 툴 개발 ■ 연구 지표 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
공정설계 및 TEA/LCA 관련 산업체/정부 연구과제 2건 이상 수행 실적 필요 최종결과물 제출시 공정모사 raw file, 보고서, 기타 자료 등 제출 시나리오별 공정 범위를 포함한 구체적인 Block Flow Diagram 공유 예정 |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치 (%)
공정모사 | 시나리오별 공정모사 및 최적 공정도출(PFD/HMB) | 9건 | 30
에너지 저감율 | 메탄/암모니아 분해 공정 HMB 기반 에너지 저감율 (1 - ) | ≥ 25% 저감 | 20
TEA/LCA | 시나리오별 수소 생산단가(U$/kg-H2) 및 CO2 배출량(kg-CO2eq/kg-H2) 제시 | 각 9건 | 40
TEA/LCA 툴 개발 | 시나리오별 수소생산 공정에 대한 TEA/LCA 통합 툴 개발 | 1건 | 10
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치 (%)
공정모사 | 시나리오별 공정모사 및 최적 공정도출(PFD/HMB) | 9건 | 30
에너지 저감율 |  | ≥ 25% 저감 | 20
TEA/LCA | 시나리오별 수소 생산단가(U$/kg-H2) 및 CO2 배출량(kg-CO2eq/kg-H2) 제시 | 각 9건 | 40
TEA/LCA 툴 개발 | 시나리오별 수소생산 공정에 대한 TEA/LCA 통합 툴 개발 | 1건 | 10
 | 대상 DRI※ | H2 생산공정
CASE 1/2/3 | 미분 DRI 열/촉매 활용 (HyREX) | CH4 분해→NH3 분해 / NH3 분해→CH4 분해 / CH4 분해
CASE 4/5/6 | 펠렛 DRI 열/촉매 활용 (Shaft 환원로) | CH4 분해→NH3 분해 / NH3 분해→CH4 분해 / CH4 분해
CASE 7/8/9 | - | 촉매 활용 NH3 분해 / CH4 분해 / Co feeding(CH4+NH3) 분해
4

## Slide 6
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제명 | CO2 직접 수소화를 통한 SAF 제조용 Tandem 촉매 개발 | 
연구기간 | 1년 | 
작성자 | 주상욱 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
항공산업의 경우 전기화가 불가능하여, 고에너지 밀도의 액체 연료가 필수적임. 따라서 항공연료의 탈탄소화를 위해 기존 화석 연료를 대체하는 지속 가능한 항공 연료 (SAF) 개발 필요 상용화된 SAF는 주로 HEFA, FT-bio, Alcohol-to-Jet 등 바이오매스 기반 경로에 의존하나, 원료 공급 및 생산량의 한계, 지속가능성 이슈로 인해 2050년 SAF의 수요 충족 불가 CO2 직접 수소화 기반 SAF 생산은 원료의 무제한성, 탄소중립 실현, 정책적 요구 (CO2 기반 SAF 의무화), 기술적 진보 측면에서 필수적인 대안임. 특히, Tandem 촉매 시스템은 기존 다단 공정을 단일 반응기로 통합해 SAF 생산의 경제성과 효율성을 동시에 확보할 수 있어, 향후 SAF 시장을 선점할 수 있는 핵심 기술로 평가됨. |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 SAF 제조를 위한 RWGS, FTS 동시 반응 Tandem 촉매 개발 ■ 연구 내용 비귀금속 촉매 활용 RWGS, FTS 동시 반응 Tandem 촉매 개발 및 레시피 도출 SAF 합성 반응 최적 조건 도출 (반응조건: Feed gas H/C 비 2~3, 압력≤3 MPa, 온도≤350ºC, GHSV≥3000 h-1) Feed gas (CO2, H2) H/C 비 2~3 평가 및 추가 실험 포함* *Tail gas recycle 가정 CO2/CO/H2 혼합가스(미반응 재순환 가스 모사) 조건 포함 최적 조건 기준 장기안정성 평가 및 촉매 성능 저하 원인 규명 ■ 연구 지표 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
기발표/공개 된 논문, 특허 내용 제외 (신규 IP 창출 목적) SAF 합성 반응 및 생성물 분석 시스템 보유 필수 (연구비에 반응기 제작비용 편성 불가) |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치(%)
CO2 전환율 | (1-배출 CO2 질량/투입 CO2 질량) x 100 | ≥ 50% | 30
SAF(C8+) 선택도 | C8+생산량/CO2 전환량 x 100 (C balance) | ≥ 40% | 30
촉매 장기 안정성 | 전환율, 선택도 감소율 1% 이내 | ≥ 100 시간 | 20
촉매 제조 레시피 | 성능지표 만족 최적 촉매 레시피 및 대량 생산 시 촉매제조원가 도출 | ≥ 1건 | 20
5

## Slide 7
공모과제 제안 요청서(RFP)
6
과제명 | 제철 부생가스 대상 재생에너지 2.0 GJ/t-CO2 이하 흡수제 개발 | 
연구기간 | 1년 | 
작성자 | 최정호 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
CO2 대량 포집을 위한 기술 중 기술 개발 성숙도가 가장 높은 기술은 흡수법으로 대부분의 경우 연소 배가스를 대상으로 CO2 포집 공정 및 흡수제를 개발중 제철 공정은 배가스 뿐 아니라 부생가스가 존재함에 따라 CO2 포집 공정을 개발할 경우 다양한 조건에서의 성능 및 불순물에 대한 영향 평가가 필요 제철 공정의 배가스/부생가스 대상 CO2 포집 기술 적용시 재생에너지, CO2 포집률 뿐 아니라 흡수제 성능 저하(손실, 분해 등)에 따른 영향을 평가하고 이에 대한 대응 방안 수립이 반드시 필요 |  | 
2. 위탁연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 제철 부생가스/배가스 대상 저에너지형 CO2 포집 흡수제 개발 (제철소 부생가스/배가스 기반 – CO2/O2/CO/H2/N21) 등) ■ 연구 내용 - 제철 부생가스/배가스 대상 포집에너지 저감을 위한 흡수제 제시(ex. 2.0 GJ/tCO2 이하) - 제철 부생가스/배가스 대상 포집 기술 적용시 CO2 포집 흡수제와 제철소 발생 가스 성분과의 부반응 예측 및 반응 기작 도출 - 제철 부생가스/배가스 대상 포집 기술 적용시 흡수제 분해 산물 및 흡수제 손실량 분석 - 제철 부생가스/배가스 대상 CO2 포집 기술 적용시 부반응 억제 및 반응 부산물 제어를 위한 방안 도출 ■ 연구 지표 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
- 부생가스 및 배가스의 상세 성분 및 불순물 조건은 과제 체결 후 제공 예정 - CO2 포집 관련 연구과제 수행 이력 보유 필수 |  | 
항목 | 운용정의 | 개발목표 | 가중치(%) | 기타
흡수제 개발 | CO/H2/N2/미량 O2 등의 부생가스/연소배가스 모사가스 활용 | 재생에너지 : 2.0 GJ/tCO2 흡수소재 : 2건 이상 제시 | 40 | - 상용 흡수제 포함 50건 이상 흡수제 screening (흡수/재생 조건 下, 재생에너지, 흡수용량(cyclic capacity) 기반 흡수소재선정)
부반응 기작 | CO/O2/H2에 대한 부반응 mechanism 개발 | 분해 메커니즘 : 1건 | 30 | Screening 기반 실제 분석데이터 활용
부반응 억제 기술 제안 | 부반응 억제 첨가제/기술 등부반응 억제 방안 제시 | 부반응 억제 방안 : 1건 | 30 | -

## Slide 8
공모과제 제안 요청서(RFP)
7
과제명 | AI활용 고압 역수성가스 전환 촉매 개발 | 
연구기간 | 1년 | 
작성자 | 전남기 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
탄소중립 달성 및 부가가치 창출을 위한 산업공정 배출 CO2 자원화 기술 개발 필요 CO2와 H2를 반응시켜 CO를 제조하는 역수성가스전환(CO2 + H2 ↔ CO + H2O, RWGS)반응은 메탄올, e-fuel 등 탄소저감 케미칼 제조 시스템의 핵심 단위 공정으로 활용되며, 제철공정 환원가스 제조 목적으로도 활용 가능 고압 RWGS 반응 진행 시 생성물인 CO를 Fischer-Trposch, 메탄올 합성 반응 등 30 bar 이상의 고압 공정의 feed로 효율적 연계가 가능하다는 장점이 있으나, 고압조건에서 부반응인 메탄화(CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O) 및 탄소침적이 촉진되어 선택적 CO 생산이 제한되는 문제점이 있음 10 bar이상의 RWGS 실증사례들은 메탄 생성 및 탄소침적 회피를 위해 800 °C이상의 고온에서 수행되며, 고내구성 소재가 요구되고 연계공정 효율이 떨어지는 문제가 있음 고압 RWGS 공정의 에너지 효율 향상을 위해서는 600~800 °C 조건에서 선택적 CO 생산이 가능한 신규 촉매 개발이 필수적이나, 일반적으로 수행되는 시행착오 기반 실험적 촉매 스크리닝 및 최적 촉매 도출 시 많은 시간이 소요되는 문제가 있음 최소한의 촉매 합성 및 RWGS 성능 평가를 통한 신뢰성있는 데이터베이스 구축 및 AI 예측모델 활용 고활성/고선택성 다성분계 신규 촉매 개발 기간 단축 필요 |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 - AI 기술 활용 고압 역수성가스전환반응을 통한 선택적 CO 생산 촉매 개발 ■ 연구 내용 - 대량생산이 용이한 저가 금속 기반 담지 촉매 합성 및 활성/선택도 데이터베이스 구축 - AI 기술을 활용한 고압 RWGS 최적 촉매 개발 및 장기 안정성 평가 ■ 연구 지표 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
AI 기술 활용 신규 촉매 개발 경험 필수 고온 가압 기상 반응 및 생성물 실시간 분석 시스템 보유 필수 공모과제 제안 연구실에서 기발표/공개 된 논문, 특허 내용 제외 (신규 IP 창출 목적) |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치(%)
RWGS 촉매 합성 | 저가 금속 기반 RWGS 담지 촉매 합성 | ≥60종 | 20
촉매 활성데이터 수집 | 촉매 활성/선택도 분석 (20 bar이상, 600~800 °C, H2/CO2=2~3) | ≥150건 | 30
AI 예측모델 기반 다성분계 신규 촉매 개발 | CO2 전환율≥50%, CO 선택도≥95% (20 bar이상, 650 °C, H2/CO2=2~3) | ≥3종 | 40
신규 촉매 장기안정성 평가 | 장기안정성 평가 (20 bar이상, 650 °C) | ≥100시간 | 10

## Slide 9
8
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제명 | Joule-Heating 방식 전기화 반응기 적용 RWGS 촉매 개발 | 
연구기간 | 1년 | 
작성자 | 서해원 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
탄소중립 가속화에 따라 기존 연소 기반 반응기에서 전기화 반응기로의 전환이 필요하며, 그 중 빠른 응답성, 균일 온도 정밀 제어, 공정 유연성 확보 등이 가능한 Joule-Heating 방식이 주목받고 있음 Joule-Heating 전기화 반응기는 RWGS(역수성가스전환), CO2 메탄화, 암모니아 분해 등 다양한 열촉매 반응에 적용 가능하며, 전기 기반 범용 고온 반응기 플랫폼 기술로 활용도 높음 또한 고열전도성 및 다공성 구조로 반응기와 일체형 구성이 가능하고, 빠른 열응답으로 국부적 온도 저하 억제를 통해 반응 안정성이 우수 이 과제에서는 방열 손실이 낮은 Joule-Heating 기반 열공급 시스템과 촉매 지지체를 통합적으로 고려한 RWGS 전기화 반응기 핵심 요소 기술 개발을 요구함 |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 - Joule-Heating 방식 전기화 반응기 적용 RWGS 촉매 개발 ■ 연구 내용 - Joule-Heating 시스템에 적합한 지지체 선정 및 최적 촉매 물질 Screening - 지지체 표면 전처리 / 선정 물질에 대한 최적 코팅 방법 선정 (Recipe 제시) - Joule-Heating 시스템에서 촉매 활용 공정 조건 별 CO2 전환율, CO 선택도 평가 - Joule-Heating 시스템에서 제작 촉매 활용한 촉매 개발 및 장기 성능 평가 - 장기 평가 후 촉매 성능 저하 원인 규명 (촉매 열화 메커니즘) |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
Joule-Heating 방식 촉매 반응 시스템 보유 우대 (연구비에 반응기 제작 비용 편성 불가) 공모과제 제안 연구실에서 기발표/공개 된 논문, 특허 내용 제외 (신규 IP 창출 필수) |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치(%)
촉매 성능 | Joule-Heating 시스템에서 CO2 전환율 및 CO 선택도 (GHSV≥20000h-1, H2/CO2=2~3) | 전환율≥50% 선택도≥ 95% | 30
촉매 제조 레시피 | 성능 지표 만족 최적 촉매 코팅 레시피 | ≥ 1건 | 30
촉매 온도 균일도 | Joule-Heating 시스템에서 내 온도 편차 | 5℃ 이내 | 20
개발 촉매 별 장기 성능 평가 | 개발 촉매 대상 Joule-Heating 시스템에서 장기 성능 평가 및 저하 원인 분석 | 100시간 이상 | 20

## Slide 10
공모과제 제안 요청서(RFP)
9
과제명 | 슬래그 직접탄산화 효율 및 환경 영향성 개선을 위한 광물탄산화 흡수제 개발 |  |  | 
연구기간 | 1년 |  |  | 
작성자 | 하현우 |  |  | 
1. 제안과제 필요성 |  |  |  | 
제철공정 CCUS 방안의 일환으로서, 현재 철강슬래그의 광물탄산화 활용을 위한 염기성 수용액 기반 CO2 흡수 및 직접탄산화 공정 기술 개발 중 염기성 수용액 위주의 용액 적용 시 공정의 CO2 용해도 향상의 장점이 있으나, 탄산화 후 생산물 내 잔류 성분에 의한 환경 영향성 및 활용처 제약의 우려가 있음 이와 관련, CO2 흡수 및 탄산화 반응 속도 등 공정 성능 향상, 염기성 용액 사용에 따른 탄산화 공정 생산물의 환경 영향성 저감, scale-up 및 상용화 시 경제성 확보 등 개선 필요 이 과제를 통하여 현재 개발중인 공정 기술 및 사업 모델화의 적용성 확대 방안 마련 추진 |  |  |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  |  |  | 
연구 목표 - 철강슬래그 직접탄산화 기술을 위한 CO2 흡수제 탐색 및 적용 기술 개발 - 직접탄산화 반응 요소기술 개발을 통한 탄산화 효율 향상 기술 개발 연구내용 기존 염기성 용액 기반 직접탄산화 공정 대비 친환경ᆞ고효율 CO2 흡수제 탐색 제시한 CO2 흡수제 대상 공정 설계 활용 가능한 CO2 흡수ᆞ탄산화 특성 관련 데이터 확보 공정 배가스 내 H2S, SO42- 존재 고려, 해당 성분의 CO2 흡수능 저해 영향 평가 CO2 흡수 및 철강슬래그 광물탄산화 성능 시험 분석 (TGA, TIC, XRD, XRF, SEM-EDS, IC 등) CO2 흡수 및 탄산화 성능 향상을 위한 신기술 적용 방안 도출 철강슬래그 직접탄산화 전체 공정 모델링 구축, 저비용 고효율 공정최적화 방안 도출 정량적 달성 항목 |  |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  |  | 
단일 대학 내 복수 연구실 연합하여 지원 가능 (실험/모델링 연구실별 세부 수행내용 협의) 수행 대상 연구실이 기 보유한 IP 결과 이외, 본 공모과제를 통한 새로운 연구결과 제시 필요 수행 대상 연구실과 협의를 통해 담당 기관에서 요청하는 성능 시험 분석 실시 가능 공정 적용 대상 철강슬래그 및 CO2 배출원 등 세부 조건은 수행 계획 협의 후 별도 제공 |  |  |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치(%)
CO2 흡수제 탐색 | NaOH 대비 향상된 흡수속도(NaOH 1M 흡수제 대비 5% 이상), 흡수능, 환경성, 경제성 확보한 흡수제 제시 (293K, 1bar 환경) | 3종류 이상 | 40
광물탄산화 성능분석 | TGA/TIC/XRD/XRF/SEM-EDS/IC 등 분석을 통해 용액성분, 탄산화율, 반응속도 등 특성 평가를 위한 정량적 데이터 제공 | 분석 data 100건 이상 | 30
공정모델링 | Aspen plus 활용 전체 공정 Heat & mass balance 및 모델링 구축, 저OPEX 공정 최적안 도출 (열교환망, energy balance 최적화 포함) | simulation file 1건 이상 | 30

## Slide 11
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제명 | 철강 부생가스의 자원화를 위한 CO 분리 핵심 기술 개발 | 
연구기간 | 1년 | 
작성자 | 최예지 | 
1. 제안과제 연구 필요성 |  | 
제철 공정에서 발생하는 부생가스 (BFG, LDG 등)에는 다량의 CO가 포함되어 있으나 현재는 대부분 발전 연료로 사용 중 부생가스 내 CO를 고순도로 분리·회수하여 제철 공정의 환원제로 취입하거나 SAF 생산 공정의 원료 등으로로 활용시 부가가치 창출과 연소시 발생하는 CO2 감축 효과 기대 가능 일반적 부생가스 정제 공정은 CO2 포집 이후 CO 분리 회수의 2 단계로 구성되고 있으나 경제적인 CO 분리 공정 구축을 위해 부생가스에서 CO만을 선택적으로 고순도 회수하는 CO-VPSA 공정 고도화 및 신규 흡착제 개발이 수행이 필요 기존 문헌들은 CO 흡착량 및 선택도 증진을 위한 소재 설계에 초점이 맞추어져 있으며 대부분 파우더 기반 연구에 그치고 있어 실증을 위한 펠렛형 고성능 흡착제 개발이 필요 |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  | 
■ 연구 목표 - 제철 부생가스 대상 펠렛형 CO 흡착제 개발 ■ 연구 내용 - 고성능 CO 흡착제 펠렛화 방안 도출 및 성능 평가 - 펠렛형 흡착제의 흡착 공정 파라미터 도출 ■ 연구 지표 |  | 
3. 기타 특이사항 |  | 
흡착 파과 실험 장치 및 데이터 해석 역량 필수 향후 흡착제 대량 생산 및 공급 필요 (kg급) 부생가스 주요 성분 및 불순물은 과제 선정시 향후 제공 예정 AI 기술을 활용한 흡착제 screening 등 추천 |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치(%)
펠렛형 흡착제 합성 및 성능 평가 | 일정 수준 이상의 입자 크기를 가지는 펠렛형 흡착제의 adsorption isotherm 측정 (~ 10bar, 20-80 °C) | ≥10건 | 20
신규 CO 흡착제 개발 | 25 °C 1 bar 흡착량≥3 mol kg-1 CO/N2 CO/CO2 선택도≥10 10 cycle 이후 초기 흡착량≥90% | ≥3종 | 30
기계적 특성평가 | 신규 개발 흡착제의 porosity, 입자 크기, 기계적 강도 | ≥3개 | 10
흡착 공정 parameter 도출 | 신규 개발 흡착제 대상 등온 흡착 및 파과 실험을 통한 isotherm 모델, 반응열, kinetic 모델, MTZ 특성 등 | ≥15개 | 40
10